УТВЕРЖДЕНО

Решение Государственной комиссии  по радиочастотам при Совете Безопасности Республики Беларусь

24.12.2013  № 29К/13

### ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН

### использования радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами в Республике Беларусь (РЭС гражданского назначения)

| Цели использования | Радиослужба | Полоса радиочастот | Особенности эксплуатации РЭС | Основание | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цифровое на-земное звуковое радиовещание | радиовеща-тельная | 5900–5950 кГц 7300–7350 кГц 9400–9500 кГц 11600–11650 кГц 12050–12100 кГц 13570–13600 кГц 13800–13870 кГц 15600–15800 кГц 17480–17550 кГц 18900–19020 кГц 230–238 МГц | обеспечение ЭМС с действующими РЭС | Рекомендация МСЭ-R PS. 1514-2 Региональное соглашение ”Маастрихт-2002“ | стандарт DRM |
| 2. Цифровое наземное телевизионное радиовещание | радиовеща-тельная | 174–230 МГц 470–790 МГц | обеспечение ЭМС с действующими РЭС | Государственная прог-рамма внедрения циф-рового телевизионного и радиовещания в Респуб-лике Беларусь до 2015 года, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 1404, Региональное соглашение ”Женева-2006“ | План ”Женева-06“; стандарты DVB-T, DVB-Т2 |
| 3. Цифровая наземная радиосвязь | подвижная, за исключением воздушной подвижной | 410–420/ 420–430 МГц 870–876/ 915–921 МГц | обеспечение ЭМС с действующими РЭС обеспечение ЭМС с действующими РЭС, проведение мероприятий конверсии РЧС | Решение ЕСС (06)06, Решение ЕСС (04)06 Решение ЕСС (04)06, Решение ЕСС (02)05, T/R25-08 | системы PMR/PAMR |
| 4. Цифровая технологическая радиосвязь железнодорож-ного транспорта | подвижная, за исключением воздушной подвижной | 876–880/ 921–925 МГц | обеспечение ЭМС с действующими РЭС, проведение мероприятий конверсии РЧС | Решение ЕСС (02)05 | стандарт GSM-R |
| 5. Международ-ная подвижная электросвязь | подвижная, за исключением воздушной подвижной | 450–470 МГц 791–821/ 832–862 МГц 821–832 МГц 880–890/ 925–935 МГц 1452–1492 МГц 1710–1785/ 1805–1880 МГц 1920–1980/ 2110–2170 МГц 1900–1920 МГц 2010–2025 МГц 2300–2400 МГц 2500–2570/ 2620–2690 МГц 2570–2620 МГц | обеспечение ЭМС с действующими РЭС, проведение мероприятий конверсии РЧС | Резолюция МСЭ-R 224 (пересм. ВКР-07), Рекомендация МСЭ-R М.1036-4 Решение ЕСС (09)03 Решение ЕСС (06)13 Отчет ЕСС 188 Решение ЕСС (13)03 Решение ЕСС (06)13 Решение ЕСС (06)01 Рекомендация МСЭ-R М.1036-4 Решение ЕСС (02)06, Решение ЕСС (05)05 | семейство стандартов IMT |
| 6. Беспроводный широкополосный доступ | фиксированная подвижная | 791–821/ 832–862 МГц 821–832 МГц 2300–2400 МГц 2500–2570/ 2620–2690 МГц 2570–2620 МГц 3400–3800 МГц 5470–6425 МГц 10,5–10,6 ГГц | обеспечение ЭМС с действующими РЭС, проведение мероприятий конверсии РЧС | Решение ЕСС (09)03 Отчет ЕСС 172 Решение ЕСС (02)06, Решение ЕСС (05)05 Решение ЕСС (11)06, Решение ЕСС (07)02 Решение ЕСС (04)08, Рекомендация ЕСС(06)04 Рекомендация ERC 12-05 | системы BWA, BFWA, WAS/RLANs |
| 7. Цифровая радиорелейная связь | фиксированная | 6250–6700 МГц 71–76/81–86 ГГц | обеспечение ЭМС с действующими РЭС | Рекомендации ERC 14-01, 14-02 Рекомендация ЕСС (05)07 |  |
| 8. Спутниковая радиосвязь, спутниковое радиовещание | радиовеща-тельная спутниковая, фиксированная спутниковая | 3400–4200 МГц 5725–6725 МГц 10,7–10,95 ГГц 10,95–11,2 ГГц 11,2–11,45 ГГц 11,7–12,5 ГГц 11,45–11,7 ГГц 12,5–12,75 ГГц 12,75–13,25 ГГц 13,75–14,5 ГГц 19,7–20,2 ГГц 18,2–19,7 ГГц 21,4–22,0 ГГц 28,0–29,5 ГГц 24,65–25,25 ГГц 29,5–30,0 ГГц | обеспечение ЭМС с действующими РЭС | Указ Президента Рес-публики Беларусь от 20 января 2011 г. № 25-дсп ”О создании на кон-курстной основе нацио-нальной системы спут-никовой связи и вещания“, Статья 5 и приложения 30А, 30В Регламента радиосвязи Резолюции 552, 553 (ВКР-12) |  |
| 9. Беспроводные мультимедийные системы, микроволновые системы распределения видеосигналов | фиксированная | 40,5–43,5 ГГц |  | Решение ЕСС (99)15 | системы MWS, MVDS |
| 10. Радиосвязь и управление беспилотными авиационными комплексами | воздушная радионавига-ционная | 960–1215 МГц 2700–2900 МГц | обеспечение ЭМС с действующими РЭС | Государственная научно-техническая программа ”Многофункциональные беспилотные авиационные комплексы и технологии их производства на период 2011–2015 годы“, утвержденная поста-новлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2011 г. № 116 | средства воздушной радионави-гации передача данных с БЛА на наземный пункт |