# Приложение 3

к Инструкции по заполнению карточки ”Тактико-технические данные радиоэлектронного средства“ и таблицы основных технических параметров

Обозначение радиоизлучений

(к пунктам 4.4 и 5.4 карточки ТТД)

1. Класс излучения представляет собой совокупность основного и внеполосного излучений и обозначается установленными условными знаками характеристик основного излучения. Полное обозначение класса радиоизлучения содержит указание в кодированной форме необходимой ширины полосы излучения и символьной части совокупности характеристик.

2. Необходимая ширина полосы излучения (далее – НШПИ) рассчитывается в соответствии с действующими нормами и стандартами на внеполосные излучения и обозначается по следующим правилам:

2.1. величина НШПИ выражается тремя цифрами и одной буквой (буква является десятичной запятой и отражает размерность значащих цифр);

2.2. доли герц и герцы обозначаются буквой Н, килогерцы – К, мегагерцы – М и гигагерцы – G;

2.3. первый знак обозначения HШПИ не должен быть нулем или буквами К, М, G, означающими размерность. Например, недопустимы обозначения ОН12 или К517 (должны быть Н120, 517Н).

| Значение НШПИ для градаций | Условное обозначение НШПИ для градаций |
| --- | --- |
| нижней | верхней | нижней | верхней |
| 0,001 Гц | 0,009 Гц | Н001 | Н009 |
| 0,01 Гц | 0,099 Гц | Н010 | Н099 |
| 0,1 Гц | 0,999 Гц | Н100 | Н999 |
| 1 Гц | 9,99 Гц | 1Н00 | 9Н99 |
| 10 Гц | 99,9 Гц | 10Н0 | 99Н9 |
| 100 Гц | 999 Гц | 100Н | 999Н |
| 1 кГц | 9,99 кГц | 1К00 | 9К99 |
| 10 кГц | 99,9 кГц | 10К0 | 99К9 |
| 100 кГц | 999 кГц | 100К | 999К |
| 1 МГц | 9,99 МГц | 10М0 | 99М9 |
| 10 МГц | 99,9 МГц | 1М00 | 9М99 |
| 100 МГц | 999 МГц | 100М | 999М |
| 1 ГГц | 9,99 ГГц | 1G00 | 9G99 |
| 10 ГГц | 99,9 ГГц | 10G0 | 99G9 |
| 100 ГГц | 999 ГГц | 100G | 999G |

3. Основные характеристики класса излучения включают:

тип модуляции основной несущей;

характер сигнала, модулирующего основную несущую;

тип передаваемой информации;

подробные данные о сигнале;

характер уплотнения;

дополнительные характеристики (не являются обязательным).

3.1. тип модуляции основной несущей определяется в соответствии с таблицей:

| 1. Излучение немодулированной несущей | N |
| --- | --- |
| 2. Излучения, при которых основная несущая модулируется по амплитуде (включая случаи, когда поднесущие имеют угловую модуляцию) |
| 2.1. Двухполосная | А |
| 2.2. Однополосная с полной несущей | Н |
| 2.3. Однополосная с ослабленной несущей или с переменным уровнем несущей | R |
| 2.4. Однополосная с подавленной несущей | J |
| 2.5. С независимыми боковыми полосами | В |
| 2.6. С частично подавленной одной из боковых полос | С |
| 3. Излучения, при которых основная несущая имеет угловую модуляцию |
| 3.1. Частотная модуляция | F |
| 3.2. Фазовая модуляция | G |
| 4. Излучения, при которых основная несущая имеет амплитудную угловую модуляцию либо одновременно, либо в заранее установленной последовательности | D |
| 5. Импульсные излучения 1) |
| 5.1. Последовательность немодулированных импульсов | Р |
| 5.2. Последовательность импульсов |
| 5.2.1. Модулированных по амплитуде | К |
| 5.2.2. Модулированных по ширине или длительности | L |
| 5.2.3. Модулированные по положению или фазе | M |
| 5.2.4. При которой несущая имеет угловую модуляцию во время передачи импульсов | Q |
| 5.2.5. Представляющая сочетание указанных выше способов или производимая другими методами | V |
| 6. Прочие случаи, отличные от указанных выше, при которых излучение состоит из основной несущей, модулированной либо одновременно, либо в заранее установленной последовательности сочетанием двух или более из следующих методов модуляции: амплитудной, угловой, импульсной | W |
| 7. Прочие случаи | X |

1) Излучение, при котором основная несущая модулируется непосредственно сигналом, который закодирован в квантованной форме (например, импульсно- кодовая модуляция), должно обозначаться в соответствии с 1.2 или 1.3.

3.2. характер сигнала, модулирующего основную несущую, определяется в соответствии с таблицей:

| 1. Отсутствие модулирующего сигнала | 0 |
| --- | --- |
| 2. Один канал, содержащий квантованную или цифровую информацию без использования модулирующей поднесущей 1) | 1 |
| 3. Один канал, содержащий квантованную или цифровую информацию при использовании модулирующей поднесущей1) | 2 |
| 4. Один канал с аналоговой информацией | 3 |
| 5. Два и более каналов, содержащих квантованную или цифровую информацию | 4 |
| 6. Два или более каналов с аналоговой информацией | 8 |
| 7. Сложная система с одним или несколькими каналами, содержащими квантованную или цифровую информацию, совместно с одним или несколькими каналами, содержащими аналоговую информацию | 9 |
| 8. Прочие случаи | X |

3.3. тип передаваемой информации определяется в соответствии с таблицей:

| 1. Отсутствие передаваемой информации | N |
| --- | --- |
| 2. Телеграфия для слухового приема | А |
| 3. Телеграфия для автоматического приема | В |
| 4. Факсимиле | С |
| 5. Передача данных, телеметрии, телеуправления | D |
| 6. Телефония (включая звуковое радиовещание) | E |
| 7. Телевидение (видео) | F |
| 8. Сочетание указанных выше типов | W |
| 9. Прочие случаи | X |

1) Исключая временное разделение каналов.

2) В этом контексте слово "информация" не включает информацию постоянного, неменяющегося характера, аналогичную той, которая обеспечивается излучениями стандартных частот, радиолокаторами с непрерывным и импульсным излучениями и т.п.

3.4. подробные данные о сигнале определяются в соответствии с таблицей:

| 1. Двухпозиционный код с разным количеством элементов и/или разной длительности | А |
| --- | --- |
| 2. Двухпозиционный код с одинаковым количеством элементов и одинаковой длительностью без исправления ошибок | В |
| 3. Двухпозиционный код с одинаковым количеством элементов и одинаковой длительности с исправлением ошибок | С |
| 4. Четырехпозиционный код, в котором каждая позиция представляет элемент сигнала (из одного или нескольких бит) | D |
| 5. Многопозиционный код, в котором каждая позиция представляет элемент сигнала (из одного или нескольких бит) | Е |
| 6. Многопозиционный код, в котором каждая позиция или комбинация позиций представляет знак | F |
| 7. Передача звука радиовещательного качества (монофоническая) | G |
| 8. Передача звука радиовещательного качества (стереофоническая и квадрофоническая) | Н |
| 9. Передача звука с приемлемым для коммерческой связи качеством (исключая те категории, которые приведены в пунктах 4.10 и 4.11) | J |
| 10. Передача звука с приемлемым для коммерческой связи качеством, использующая инверсию частот или расщепление полосы частот | К |
| 11. Передача звука с приемлемым для коммерческой связи качеством, использующая отдельные частотно-модулированные сигналы для управления уровнем демодулированного сигнала | L |
| 12. Монохромный сигнал | N |
| 13. Цветной сигнал | N |
| 14. Сочетание вышеуказанных сигналов | W |
| 15. Случаи, не предусмотренные в вышеприведенных пунктах | X |

3.5. характер уплотнения (разделения каналов) определяется в соответствии с таблицей:

| 1. Без уплотнения | N |
| --- | --- |
| 2. Кодовое уплотнение (включая методы расширения спектра) | С |
| 3. Частотное уплотнение | F |
| 4. Временное уплотнение | Т |
| 5. Сочетание частотного и временного уплотнения | W |
| 6. Другие виды уплотнения | X |