## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И СЕТЕЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

Глава 1

Общие сведения

Наименование вида трудовой деятельности:

техническая эксплуатация радиоэлектронных средств и сетей телекоммуникаций

Разработан:

рабочей группой, созданной Секторальным советом квалификаций в сфере информационно-коммуникационных технологий и связи при Министерстве связи и информатизации, учреждением образования «Белорусская государственная академия связи».

Основная цель вида трудовой деятельности:

обеспечение исправного состояния и надежной работы в заданных режимах радиоэлектронных средств и сетей телекоммуникаций различного функционального назначения.

Перечень начальных групп занятий согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 014-2017 «Занятия», утвержденному постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 июля 2017 г. N 33 (далее - ОКЗ):

| Код ОКЗ | Наименование начальных групп занятий |
| --- | --- |
| 7422 | Монтажники и ремонтники по обслуживанию оборудования информационных и коммуникационных технологий |

Примерный перечень профессий рабочих и должностей служащих:

| Код ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего | Уровень квалификации | Уровень квалификации |
| --- | --- | --- | --- |
| 7422-014 | Электромонтер линейных сооружений электросвязи и линий передачи данных (3 разряд) | 2 | 2 |
| 7422-014 | Электромонтер линейных сооружений электросвязи и линий передачи данных (4–5 разряды) | 3 | 3 |
| 7422-014 | Электромонтер линейных сооружений электросвязи и линий передачи данных (6–7 разряды) | 4 | 4 |

| 7422-015 | Электромонтер подземных сооружений и коммуникаций связи (3 разряд) | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7422-015 | Электромонтер подземных сооружений и коммуникаций связи (4–5 разряд) | 3 | 3 |
| 7422-019 | Электромонтер станционного оборудования ядра сети и сети доступа (3 разряд) | 2 | 2 |
| 7422-019 | Электромонтер станционного оборудования ядра сети и сети доступа (4–5 разряд) | 3 | 3 |
| 7422-019 | Электромонтер станционного оборудования ядра сети и сети доступа (6–7 разряд) | 4 | 4 |

Глава 2

Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, включенных в профессиональный стандарт

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код | наименование | уровень квалификации | Код | наименование | уровень квалификации |
| 01 | Проведение отдельных технологических операций по техническому обслуживанию и ремонту линейно-кабельных сооружений | 2 | 01.01 | Подготовка рабочего места до и после выполнения технического обслуживания и ремонта линейно-кабельных сооружений электросвязи | 2 |
|  |  |  | 01.02 | Выполнение отдельных технологических операций по техническому обслуживанию и ремонту линейных сооружений электросвязи | 2 |
| 02 | Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту линейно-кабельных сооружений | 3 | 02.01 | Выполнение технических осмотров кабельных трасс и линейно-кабельных сооружений электросвязи | 3 |
|  |  |  | 02.02 | Выполнение работ по устранению неисправностей линейно-кабельных сооружений электросвязи | 3 |
|  |  |  | 02.03 | Выполнение работ по техническому обслуживанию кабельных линий, распределительных и оконечных кабельных устройств | 3 |
|  |  |  | 02.04 | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту терминального оборудования пользователя | 3 |
| 03 | Проведение комплекса работ по техническому обслуживанию и ремонту сложных видов линейно-кабельных сооружений | 4 | 03.01 | Выполнение технического обслуживания и ремонта оборудования всех видов кабельных линий | 4 |
|  |  |  | 03.02 | Выполнение технического обслуживания и ремонта мультиплексных линий электросвязи | 4 |
| 04 | Проведение отдельных технологических операций по техническому обслуживанию подземных сооружений и коммуникаций связи | 2 | 04.01 | Подготовка рабочего места до и после выполнения технического обслуживания подземных сооружений и коммуникаций электросвязи | 2 |
|  |  |  | 04.02 | Выполнение отдельных технологических операций по техническому обслуживанию подземных сооружений и коммуникаций электросвязи | 2 |
| 05 | Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту подземных сооружений и коммуникаций связи | 3 | 05.01 | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту подземных сооружений и коммуникаций электросвязи | 3 |
|  |  |  | 05.02 | Выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию и ремонту подземных сооружений и коммуникаций электросвязи | 3 |
| 06 | Проведение отдельных технологических операций по техническому обслуживанию станционного оборудования ядра сети и сети доступа | 2 | 06.01 | Подготовка рабочего места до и после выполнения отдельных технологических операций по техническому обслуживанию станционного оборудования ядра сети и сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet и др.) | 2 |
|  |  |  | 06.02 | Выполнение отдельных технологических операций по техническому обслуживанию станционного оборудования ядра сети и сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet и др.) | 2 |
| 07 | Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту станционного оборудования ядра сети и сети доступа | 3 | 07.01 | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту станционного оборудования ядра сети и сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet и др.) | 3 |
|  |  |  | 07.02 | Выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию и ремонту станционного оборудования ядра сети и сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet и др.) | 3 |
| 08 | Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту сложного и особо сложного станционного оборудования ядра сети и сети доступа | 4 | 08.01 | Выполнение технического обслуживания и ремонта сложного станционного оборудования ядра сети и сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet и др.) | 4 |
|  |  |  | 08.02 | Выполнение технического обслуживания и ремонта особо сложного станционного оборудования ядра сети и сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet и др.) | 4 |

Распределение кодов трудовых функций по профессиям рабочих 
и соответствующим им разрядам

| Наименования профессий рабочих | Разряды |
| --- | --- |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Коды трудовых функций |
| Электромонтер линейных сооружений электросвязи и линий передачи данных | 01.01 01.02 | 02.01 02.02 | 02.03 02.04 | 03.01 | 03.02 |
| Электромонтер подземных сооружений и коммуникаций связи | 04.01 04.02 | 05.01 | 05.02 |  |  |
| Электромонтер станционного оборудования ядра сети и сети доступа | 06.01 06.02 | 07.01 | 07.02 | 08.01 | 08.02 |

Глава 3

Характеристика обобщенных трудовых функций

Код и наименование обобщенной трудовой функции

01 Проведение отдельных технологических операций по техническому обслуживанию и ремонту линейно-кабельных сооружений

Уровень квалификации

| Код ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, которые выполняют данную обобщенную трудовую функцию | Уровень квалификации |
| --- | --- | --- |
| 7422-014 | Электромонтер линейных сооружений электросвязи и линий передачи данных (3 разряд) | 2 |

| Требования к образованию работника | Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих(служащих) |
| --- | --- |
| Требования к стажу работы | – |
| Специальные условия допуска к работе | Наличие присвоения (подтверждения) группы электробезопасности (не ниже III группы) |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 01.01 | Подготовка рабочего места до и после выполнения рабочего задания по техническому обслуживанию и ремонту линейно-кабельных сооружений | 2 |
| --- | --- | --- |
| Трудовые действия | ТД_1. Получение рабочего задания и необходимых рабочих инструкций от непосредственного руководителя в устной, письменной или электронной форме |
|  | ТД_2. Проверка наличия необходимых материалов и средств труда для выполнения технического обслуживания |
|  | ТД_3. Передача заявки на материалы и другую необходимую информацию |
|  | ТД_4. Разметка трассы кабеля на местности с помощью вспомогательных устройств (предупредительных знаков, замерных столбиков, сигнальных лент, и др.) |
|  | ТД_5. Информирование непосредственного руководителя в устной, письменной или электронной форме о готовности к выполнению работ |
|  | ТД_6. Документирование данных о выполненных работах и использованных материалах при техническом обслуживании линейных сооружений электросвязи |
| Требования к умениям | Использования технических средств при выполнении работ в соответствии с их назначением; подбора необходимых материалов и средств труда для проведения работ; документирования результатов работы в письменной и электронной форме; применения безопасных методов и приемов работы |
| Требования к знаниям | Технических нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по техническому обслуживанию и ремонту линейных сооружений электросвязи; основ электротехники и основ мультисервисных технологий; схемы и устройства телефонного аппарата; порядка содержания кабельных линий под избыточным давлением; правил охраны линий, сооружений связи и радиофикации в Республике Беларусь при проведении работ в охранной зоне; требований по охране труда, требований по обеспечению пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов |

Трудовая функция

| 01.02 | Выполнение отдельных технологических операций по техническому обслуживанию и ремонту линейных сооружений электросвязи | 2 |
| --- | --- | --- |
| Трудовые действия | ТД_1. Проверка смотровых устройств в колодцах и шахтах на загазованность |
|  | ТД_2. Выполнение штробления борозд в стенах из кирпича и бетона для прокладки кабеля в соответствии с нормативными техническими документами |
|  | ТД_3. Выполнение проверки целостности и маркировки магистральных и распределительных кабелей электросвязи |
|  | ТД_4. Выполнение осмотра и мелкого ремонта терминального оборудования пользователей |
|  | ТД_5. Выполнение устройства фундаментов, установки и ремонта таксофонных кабин |
|  | ТД_6. Осуществление надзора за сохранностью линейно-кабельных сооружений |
|  | ТД_7. Обслуживание приборов и оборудования для содержания кабелей под избыточным воздушным давлением |
| Требования к умениям | Использования технических средств при выполнении работ в соответствии с их назначением; пользования газоанализатором и проверки загазованности телефонных колодцев и шахт; составления эскизов (схем) кабельных сооружений электросвязи, кабельных линий внутри зданий на основе обследования; выполнения прозвонки магистральных и распределительных кабелей; разбора и сбора телефонной трубки; замены микротелефонной трубки, микротелефонного шнура, металлического шланга; составления отчетных документов на электронных носителях в текстовых редакторах и в информационных системах, в том числе и при дистанционной работе; применения безопасных методов и приемов работы; извлечения необходимой информации из нормативных технических документов для проведения технического обслуживания и ремонта |
| Требования к знаниям | Технических нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по техническому обслуживанию и ремонту линейных сооружений электросвязи; основ информационных технологий и применяемого прикладного программного обеспечения при выполнении работ; способов определения кабельных трасс на местности с помощью технической документации; основ электротехники и основ мультисервисных технологий; монтажной схемы и устройства терминального оборудования пользователя; требований по охране труда, санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, требований по обеспечению пожарной безопасности |

Код и наименование обобщенной трудовой функции

02 Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту линейно-кабельных сооружений

Уровень квалификации

| Код ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, которые выполняют данную обобщенную трудовую функцию | Уровень квалификации |
| --- | --- | --- |
| 7422-014 | Электромонтер линейных сооружений электросвязи и линий передачи данных (4–5 разряды) | 3 |

| Требования к образованию работника | 1) Профессионально-техническое образование по специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования связи»; 2) Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих (служащих); 3) Повышение квалификации рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к стажу работы | – |
| Специальные условия допуска к работе | Наличие присвоения (подтверждения) группы электробезопасности (не ниже III группы) |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 02.01 | Выполнение технических осмотров кабельных трасс и линейно-кабельных сооружений электросвязи | 3 |
| --- | --- | --- |
| Трудовые действия | ТД_1. Обследование трассы кабельных линий, телекоммуникационной канализации, линейно-кабельных сооружения (каналы, коллекторы, туннели, шахты и колодцы) |
|  | ТД_2. Проверка внешнего состояния распределительных устройств и концевых заделок линейных и абонентских сооружений связи |
|  | ТД_3. Выполнение электрических измерений кабеля постоянным током, измерения сопротивления заземляющих устройств |
|  | ТД_4. Составление технической документации и паспортов на колодцы среднего типа |
|  | ТД_5. Выполнение проверки исправного состояния абонентской линии и подключения абонентских устройств |
|  | ТД_6. Определение места и характера повреждения абонентской линии и подключения абонентских устройств |
|  | ТД_7. Выполнение проверки реализуемости основных и дополнительных абонентских услуг электросвязи |
| Требования к умениям | Использования технических средств при выполнении работ в соответствии с их назначением; определения трассы и глубины залегания кабеля с помощью кабелеискателя; проверки постоянным током параметров кабеля и изоляции; определения места повреждений кабелей и устройств линейно-кабельных сооружений; оформления актов на хищение таксофонов и деталей к ним; составления отчетных документов на электронных носителях в текстовых редакторах и в информационных системах, в том числе и при дистанционной работе; применения безопасных методов и приемов работы; извлечения необходимой информации из нормативных технических документов для проведения технического обслуживания |
| Требования к знаниям | Технических нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по техническому обслуживанию и ремонту линейных сооружений электросвязи; основ электротехники и основ мультисервисных технологий; методов измерений и отыскания повреждений на кабельных линиях прокладки и монтажа кабелей; устройства и принципа действия прибора для электрических измерений на кабельных линиях; монтажных схем терминального оборудования пользователей; основ информационных технологий и применяемого прикладного программного обеспечения при выполнении работ; требований по охране труда, санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, требований по обеспечению пожарной безопасности |

Трудовая функция

| 02.02 | Выполнение работ по устранению неисправностей кабельных линий и линейно-кабельных сооружений электросвязи | 3 |
| --- | --- | --- |
| Трудовые действия | ТД_1. Выполнение текущего ремонта абонентских линий и абонентских устройств |
|  | ТД_2. Устранение повреждений абонентской линии и подключение абонентских устройств |
|  | ТД_3. Выполнение технического обслуживания кабельных колодцев, распределительных шкафов, распределительных коробок, кабельных ящиков |
|  | ТД_4. Выполнение подключения и замены неисправного телефонного аппарата |
|  | ТД_5. Выполнение перестановки телефонного аппарата в одном здании |
|  | ТД_6. Выполнение замены съемных блоков, плат, номеронабирателей в таксофонах, оборудованных электронными блоками и кнопочными номеронабирателями |
|  | ТД_7. Выполнение текущего ремонта терминального оборудования пользователей (замена и опломбирование копилок, ремонт замков копилок, мелкий ремонт машин для подсчета жетонов, устранение засоров и мелких повреждений в таксофонах) |
| Требования к умениям | Использования технических средства при выполнении работ в соответствии с их назначением; проверки исправности абонентской линии с использованием средств контроля за широкополосным доступом; подключения и замены неисправного телефонного аппарата; замены съемных блоков, плат, номеронабирателей в таксофонах, оборудованных электронными блоками и кнопочными номеронабирателями; замены и опломбирования копилок, ремонта замков копилок, устранения засоров и мелких повреждений в таксофонах; прокладки кабеля электросвязи по кирпичной и бетонной стенам зданий и сооружений; составления отчетных документов на электронных носителях в текстовых редакторах и в информационных системах, в том числе и при дистанционной работе; применения безопасных методов и приемов работы; извлекания необходимой информации из нормативных технических документов для проведения технического обслуживания |
| Требования к знаниям | Технических нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по техническому обслуживанию и ремонту линейных сооружений электросвязи; основ электротехники и основ мультисервисных технологий; методов измерений и отыскания повреждений на кабельных линиях, прокладки и монтажа кабелей; монтажных схем телефонных аппаратов; правил обследования и составления паспортов на колодцы разных типов; основ информационных технологий и применяемого прикладного программного обеспечения при выполнении работ; требований по охране труда, санитарно-эпидемиологические требований и гигиенических нормативов, требований по обеспечению пожарной безопасности |

Трудовая функция

| 02.03 | Выполнение работ по техническому обслуживанию кабельных линий, распределительных и оконечных кабельных устройств | 3 |
| --- | --- | --- |
| Трудовые действия | ТД_1. Выполнение обследования и составления технической документации и паспортов на колодцы большого типа, коллекторы |
|  | ТД_2. Монтаж, маркировка жил кабеля; Выполнение работ по устройству концевых кабельных разделок, подключению многожильных кабелей в кроссировочных шкафах |
|  | ТД_3. Выполнение монтажа и ремонта защитных устройств подземных кабельных устройств от коррозии |
|  | ТД_4. Выполняет установку устройств для содержания кабеля под избыточным воздушным давлением |
|  | ТД_5. Осуществление технического обслуживания ВОЛС |
|  | ТД_6. Выполнение монтажа и обслуживания кабелей |
| Требования к умениям | Использования технических средств при выполнении работ в соответствии с их назначением; определения места повреждения кабеля при отсутствии исправной жилы; проведения обследования и составления паспортов на колодцы разных типов; устранения повреждений кабелей, проложенных в грунте, кабельной канализации, по стенам и в каналах стен зданий, подвесных кабелей; измерения потенциалов и регулирования защитных устройства подземных кабельных линий от коррозии; регулирования защитных устройств подземных кабельных линий от коррозии; установления кабеля под постоянное избыточное воздушное давление; применения безопасных методов и приемов работы; извлечения необходимой информации из нормативных технических документов для проведения технического обслуживания |
| Требования к знаниям | Технических нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по техническому обслуживанию и ремонту линейных сооружений электросвязи; основ электротехники и основ мультисервисных технологий; правил установки и монтажа абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования; электрических схем измерительных приборов; методов измерения кабелей переменным и постоянным током; методов измерения и отыскания повреждений на кабельных линиях, прокладки и монтажа кабелей; монтажных схем телефонных аппаратов; основ информационных технологий и применяемого прикладного программного обеспечение при выполнении работ; требований по охране труда, санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, требований по обеспечению пожарной безопасности |

Трудовая функция

| 02.04 | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту | 3 |
| --- | --- | --- |
| Трудовые действия | ТД_1. Выполнение технического обслуживания и устранение повреждений таксофонов, оборудованных электронными блоками приема жетонов и пластиковых карт, с кнопочными номеронабирателями |
|  | ТД_2. Выполнение установки и замены терминального оборудования пользователя на линии |
|  | ТД_3. Выполнение ремонта терминального оборудования пользователя в мастерской |
|  | ТД_4. Выполнение установки и обслуживания абонентских пунктов терминального оборудования пользователя |
| Требования к умениям | Использования технических средств при выполнении работ в соответствии с их назначением; проверки электронных плат таксофонов на стендах; выполнения слесарных работ по ремонту замков таксофонов; определения малодоходных таксофонов для подачи предложений на их перестановку; проведения проверки электронных плат таксофонов на стендах; извлечения необходимой информации из нормативных технических документов для проведения технического обслуживания и ремонта |
| Требования к знаниям | Технических нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по техническому обслуживанию и ремонту линейных сооружений электросвязи; устройства и принципов работы абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования пользователя; электрических схем измерительных приборов; стендового оборудования по диагностике таксофонов; правил установки и монтажа абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования пользователя; электрической, монтажной схемы и устройства таксофонов; основ информационных технологий и применяемого прикладного программного обеспечения при выполнении работ; требований по охране труда, санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, требований по обеспечению пожарной безопасности |

Код и наименование обобщенной трудовой функции

03 Проведение комплекса работ по техническому обслуживанию и ремонту сложных видов линейно-кабельных сооружений

Уровень квалификации

| Код ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, которые выполняют данную обобщенную трудовую функцию | уровень квалификации |
| --- | --- | --- |
| 7422-014 | Электромонтер линейных сооружений электросвязи и линий передачи данных (6–7 разряды) | 4 |

| Требования к образованию работника | 1) Среднее специальное образование по специальности «Техническая эксплуатация систем и сетей телекоммуникаций»; 2) Профессионально-техническое образование по специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования связи; 3) Повышение квалификации рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к стажу работы | – |
| Специальные условия допуска к работе | Наличие присвоения (подтверждения) группы электробезопасности (не ниже III группы) |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 03.01 | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования всех видов кабельных линий | 4 |
| --- | --- | --- |
| Трудовые действия | ТД_1. Выполнение установки, технического обслуживания и ремонта вводно-кабельного оборудования |
|  | ТД_2. Выполнение коммутации цепей в НУП на междугородных кабелях связи |
|  | ТД_3. Выполнение подключения и настройки оконечного абонентского оборудования (ADSL IAD модем, STB приставка, ONT терминал и др.) |
|  | ТД_4. Выполнение установки, обслуживания и ремонта телефонных аппаратов всех систем у абонентов |
|  | ТД_5. Осуществление технического обслуживание ВОЛС |
|  | ТД_6. Выполнение технического обслуживания и ремонта универсальных таксофонов |
|  | ТД_7. Составление технической документации и паспорта на колодцы большого типа, коллекторы |
|  | ТД_8. Составление протоколов испытаний и актов выполнения монтажных работ |
|  | ТД_9. Руководство работой электромонтеров линейных сооружений электросвязи и линий передачи данных более низкой квалификации |
| Требования к умениям | Использования технических средств при выполнении работ в соответствии с их назначением; установления и устранения неисправности электродренажей; диагностирования характера повреждений таксофонов; выполнения симметрирования низкочастотных кабелей; подключения кабельных линий к передающей и принимающей аппаратуре; составления общих схем магистральной сети по каждой АТС и межстанционных связей; проведения технического обслуживания запорно-переговорного устройства; составления отчетных документов на электронных носителях в текстовых редакторах и в информационных системах, в том числе и при дистанционной работе; применения безопасных методов и приемов работы; извлечения необходимой информации из нормативных технических документов для проведения технического обслуживания и ремонту |
| Требования к знаниям | Технических нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по техническому обслуживанию и ремонту линейных сооружений электросвязи; порядка приемки вновь построенных, реконструированных и отремонтированных линейно-абонентских сооружений; правил установки и монтажа абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования; методов измерения и отыскания повреждений на кабельных линиях; устройства и принципа действия приборов для электрических и оптических измерений на кабельных линиях; структурной схемы и принципа действия телефонных аппаратов с электронными элементами; основ импульсной техники, электроники, радиотехники; требований по охране труда, санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, требований по обеспечению пожарной безопасности |

Трудовая функция

| 03.02 | Выполнение технического обслуживания и ремонта мультиплексных линий электросвязи | 4 |
| --- | --- | --- |
| Трудовые действия | ТД_1. Выполнение установки и испытания мультиплексных магистральных и абонентских линий |
|  | ТД_2. Выполнение технического обслуживания комплекта оборудования мультиплексных магистральных и абонентских линий |
|  | ТД_3. Выполнение электрических и оптических измерений волоконно-оптических линий связи |
|  | ТД_4. Выполнение установки и ремонта электронного оборудования местной оперативной и диспетчерской связи |
|  | ТД_5. Выполнение ремонта телефонных аппаратов с электронными схемами |
|  | ТД_6. Руководство работой электромонтеров линейных сооружений электросвязи и линий передачи данных более низкой квалификации |
| Требования к умениям | Использования технических средств при выполнении работ в соответствии с их назначением; проведения сборки и проверки оборудования мультиплексных линий электросвязи; измерения электрических и оптических параметров волоконно-оптических линий связи; проведения сборки совместной контактной защиты; обслуживания таксофонов с устройствами от несанкционированного подключения; составления отчетных документов на электронных носителях в текстовых редакторах и в информационных системах, в том числе и при дистанционной работе; применения безопасных методов и приемов работы; извлечения необходимой информации из нормативных технических документов для проведения технического обслуживания и ремонта |
| Требования к знаниям | Технических нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по техническому обслуживанию и ремонту линейных сооружений электросвязи; порядка приемки вновь построенных, реконструированных и отремонтированных линейно-абонентских сооружений; правил установки и монтажа абонентского и терминального телекоммуникационного оборудования пользователя; методов измерения и отыскания повреждений на кабельных линиях; устройства и принципа действия приборов для электрических и оптических измерений на кабельных линиях; структурной схемы и принципа действия телефонных аппаратов с электронными элементами; основ импульсной техники, электроники, радиотехники; требований по охране труда, санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, требований по обеспечению пожарной безопасности |

Код и наименование обобщенной трудовой функции

04 Проведение отдельных технологических операций по техническому обслуживанию подземных сооружений и коммуникаций электросвязи

Уровень квалификации

| Код ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, которые выполняют данную обобщенную трудовую функцию | уровень квалификации |
| --- | --- | --- |
| 7422-015 | Электромонтер подземных сооружений и коммуникаций связи (3 разряд) | 2 |

| Требования к образованию работника | Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к стажу работы | – |
| Специальные условия допуска к работе | – |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 04.01 | Подготовка рабочего места до и после выполнения технического обслуживания подземных сооружений и коммуникаций электросвязи | 2 |
| --- | --- | --- |
| Трудовые действия | ТД_1. Получение рабочего задания и необходимых рабочих инструкций от непосредственного руководителя в устной, письменной или электронной форме |
|  | ТД_2. Проверка наличия необходимых материалов и средств труда для выполнения технического обслуживания |
|  | ТД_3. Передача заявки на материалы и другую необходимую информацию |
|  | ТД_4. Выполнение погрузки и выгрузки материалов и инструмента |
|  | ТД_5. Установление предупредительных знаков, замерных столбиков, сигнальных лент |
|  | ТД_6. Информирование непосредственного руководителя в устной, письменной или электронной форме о готовности к выполнению работ |
|  | ТД_7. Документирование данных о выполненных работах и использованных материалах при техническом обслуживании подземных сооружений и коммуникаций |
| Требования к умениям | Использования технических средств при выполнении работ в соответствии с их назначением; подбора необходимых материалов и средств труда для проведения работ; извлечения необходимой информации из нормативных технических документов для проведения технического обслуживания; приготовления растворов, применяемых для ремонта телефонной канализации; применения приспособлений и средств механизации для погрузки и выгрузки материалов и инструмента; составления отчетных документов на электронных носителях в текстовых редакторах и в информационных системах, в том числе и при дистанционной работе; применения безопасных методов и приемов работы |
| Требования к знаниям | Технических нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по техническому обслуживанию и ремонту линейных сооружений электросвязи; устройства телефонных телекоммуникационных колодцев и канализации; марки кабелей, типов телефонных труб, кронштейнов, консолей; правил охраны линий, сооружений связи и радиофикации в Республике Беларусь при проведении работ в охранной зоне; требований по охране труда, требований по обеспечению пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов |

Трудовая функция

| 04.02 | Выполнение отдельных технологических операций по техническому обслуживанию подземных сооружений и коммуникаций электросвязи | 2 |
| --- | --- | --- |
| Трудовые действия | ТД_1. Выполнение профилактического обслуживания колодцев кабельной электросвязи |
|  | ТД_2. Выполнение проверки на загазованность смотровых устройств, шахт и коллекторов с помощью газоанализатора |
|  | ТД_3. Выполнение ремонта металлических конструкций, смотровых устройств, шахт, коллекторов |
|  | ТД_4. Проведение разработки грунтов в траншеях и котлованах с применением средств механизации |
|  | ТД_5 Документирование данных о выполненных работах и использованных материалах при техническом обслуживании подземных сооружений и коммуникаций |
| Требования к умениям | Использования технических средств при выполнении работ в соответствии с их назначением; пользования газоанализатором для проверки загазованности телефонных колодцев и шахт; окрашивания металлических конструкций смотровых устройств, шахт, коллекторов; проверки состояния кабелей и муфт в колодцах кабельной канализации, коллекторах, тоннелях и помещениях ввода кабелей; заделывания трещин и оштукатуривания поверхности цементным раствором; составлять отчетные документы на электронных носителях в текстовых редакторах и в информационных системах, в том числе и при дистанционной работе; применения безопасных методов и приемов работы; извлечения необходимой информация из нормативных технических документов для проведения технического обслуживания |
| Требования к знаниям | Технических нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по техническому обслуживанию и ремонту линейных сооружений электросвязи; устройства телефонных телекоммуникационных колодцев и канализации; марки кабелей, типов телефонных труб, кронштейнов, консолей; рецептуры и правил составления бетонных растворов; правил охраны линий, сооружений связи и радиофикации в Республике Беларусь при проведении работ в охранной зоне; требований по охране труда, санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, требований по обеспечению пожарной безопасности |

Код и наименование обобщенной трудовой функции

05 Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту подземных сооружений и коммуникаций связи

Уровень квалификации

| Код ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, которые выполняют данную обобщенную трудовую функцию | уровень квалификации |
| --- | --- | --- |
| 7422-015 | Электромонтер подземных сооружений и коммуникаций связи (4–5 разряд) | 3 |

| Требования к образованию работника | 1) Профессионально-техническое образование; 2) Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих (служащих); 3) Повышение квалификации рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к стажу работы | – |
| Специальные условия допуска к работе | – |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 05.01 | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту подземных сооружений и коммуникаций электросвязи | 3 |
| --- | --- | --- |
| Трудовые действия | ТД_1. Подготовка рабочего места до и после выполнения технического обслуживания подземных сооружений и коммуникаций электросвязи |
|  | ТД_2. Выполнение эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта колодцев, шахт, коллекторов телефонной канализации |
|  | ТД_3. Выполнение проверки и чистки каналов телекоммуникационной канализации |
|  | ТД_4. Прокладка труб телекоммуникационной канализации |
|  | ТД_5. Протяжка в каналах телекоммуникационной канализации кабеля |
|  | ТД_6. Выполнение кладки кирпичных коробок, колодцев малого и среднего типов |
|  | ТД_7. Выполнение ремонта тротуаров и мостовых на трассе телекоммуникационной канализации |
|  | ТД_8. Документирование данных о выполненных работах и использованных материалах при техническом обслуживании и ремонте подземных сооружений и коммуникаций |
| Требования к умениям | Использования технических средств при выполнении работ в соответствии с их назначением; протягивания кабелей телекоммуникационной канализации; прокладывания труб телекоммуникационной канализации; выполнения сборки железобетонных колодцев; ремонтирования тротуаров и мостовых на трассе телекоммуникационной канализации; составления отчетных документов на электронных носителях в текстовых редакторах и в информационных системах, в том числе и при дистанционной работе; применения безопасных методов и приемов работы; извлечения необходимой информации из нормативных технических документов для проведения технического обслуживания и ремонта |
| Требования к знаниям | Технических нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по техническому обслуживанию и ремонту линейных сооружений электросвязи; устройства телефонных колодцев и канализации; марок кабелей, типов телефонных труб, кронштейнов, консолей; устройства и назначения механизмов, приспособлений и инструмента, применяемых при работах по эксплуатации кабельной канализации; видов заделки кабелей для протяжки; технической документации и паспортизации канализационных сооружений; правил охраны линий, сооружений связи и радиофикации в Республике Беларусь при проведении работ в охранной зоне; требований по охране труда, санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, требований по обеспечению пожарной безопасности |

Трудовая функция

| 05.02 | Выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию и ремонту подземных сооружений и коммуникаций электросвязи | 3 |
| --- | --- | --- |
| Трудовые действия | ТД_1. Подготовка рабочего места до и после выполнения технического обслуживания подземных сооружений и коммуникаций электросвязи |
|  | ТД_2. Выполнение установки распределительных шкафов |
|  | ТД_3. Проведение прокладки в коллекторах, лотках, тоннелях, траншеях канализации кабелей телекоммуникационной канализации |
|  | ТД_4. Выполнение подвески и опускания блоков телекоммуникационной канализации |
|  | ТД_5. Выполнение кладки кирпичных больших специальных и угловых колодцев |
|  | ТД_6. Выполнение работ по гидроизоляции колодцев |
|  | ТД_7. Выполнение капитального ремонта кабельной канализации |
|  | ТД_8. Документирование данных о выполненных работах и использованных материалах при техническом обслуживании и ремонте подземных сооружений и коммуникаций |
| Требования к умениям | Использования технических средств при выполнении работ в соответствии с их назначением; протягивания кабелей телекоммуникационной канализации в коллекторах, тоннелях и траншеях; выполнения работ по гидроизоляции колодцев; прокладки труб телекоммуникационной канализации в блоках; выполнения сборки больших специальных и угловых железобетонных колодцев; ремонта механизмов и приспособлений, применяемых на работах по прокладке, ремонту и строительству телекоммуникационной канализации; составления отчетных документов на электронных носителях в текстовых редакторах и в информационных системах, в том числе и при дистанционной работе; применения безопасных методов и приемов работы; извлечения необходимой информации из нормативных технических документов для проведения технического обслуживания и ремонта |
| Требования к знаниям | Технических нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по техническому обслуживанию и ремонту линейных сооружений электросвязи; конструкции колодцев большого типа; видов гидроизоляционных материалов, применяемых для гидроизоляции смотровых устройств; устройства и назначения механизмов, приспособлений и инструмента, применяемых при работах по эксплуатации кабельной канализации; правил перемотки кабеля с поврежденных барабанов и разбронирования кабеля; технической документации и паспортизации канализационных сооружений; правил охраны линий, сооружений связи и радиофикации в Республике Беларусь при проведении работ в охранной зоне; требований по охране труда, санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, требований по обеспечению пожарной безопасности |

Код и наименование обобщенной трудовой функции

06 Проведение отдельных технологических операций по техническому обслуживанию станционного оборудования ядра сети и сети доступа

Уровень квалификации

| Код ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, которые выполняют данную обобщенную трудовую функцию | уровень квалификации |
| --- | --- | --- |
| 7422-019 | Электромонтер станционного оборудования ядра сети и сети доступа (3 разряд) | 2 |

| Требования к образованию работника | 1) Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих (служащих) 2) Повышение квалификации рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к стажу работы | – |
| Специальные условия допуска к работе | Наличие присвоения (подтверждения) группы электробезопасности (не ниже III группы) |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 06.01 | Подготовка рабочего места до и после выполнения рабочего задания по профилактическому обслуживанию станционного оборудования ядра сети и сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet-доступа и др.) | 2 |
| --- | --- | --- |
| Трудовые действия | ТД_1. Получение рабочего задания и необходимых рабочих инструкций от непосредственного руководителя в устной, письменной или электронной форме |
|  | ТД_2. Проверка наличия необходимых материалов и средств труда для выполнения технического обслуживания |
|  | ТД_3. Передача заявки на материалы и другую необходимую информацию |
|  | ТД_4. Проверка наличия заявок на проверку и устранение неисправностей станционного оборудования ядра сети |
|  | ТД_5. Проверка наличия заявок на проверку и устранение неисправностей станционного оборудования сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet-доступа и др.) |
|  | ТД_6. Информирование непосредственного руководителя в устной, письменной или электронной форме о готовности к выполнению работ |
|  | ТД_7. Документирование данных о выполненных работах и использованных материалах при профилактическом обслуживании станционного оборудования ядра сети и сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet-доступа и др.) |
| Требования к умениям | Использования технических средств при выполнении работ в соответствии с их назначением; подбора необходимых материалов и средств труда для проведения работ; составления отчетных документов на электронных носителях в текстовых редакторах и в информационных системах, в том числе и при дистанционной работе; применения безопасных методов и приемов работы; извлечения необходимой информации из нормативных технических документов для проведения технического обслуживания; |
| Требования к знаниям | Технических нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по техническому обслуживанию станционного оборудования ядра сети и сети доступа (xDSL, xPON, ETHERNET-доступа и др.); основ электротехники и принципов цифровой передачи информации; назначения и правил пользования измерительными приборами; скелетных и монтажных схем терминального оборудования пользователя и коммутаторного оборудования; структуры и технологических схем оборудования ядра сети и технологий сети доступа (xDSL, xPON, ETHERNET-доступа и др.); основных понятий об обслуживаемом оборудовании, цифровой коммутации и системах передачи; требований по охране труда, требований по обеспечению пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов |

Трудовая функция

| 06.02 | Выполнение отдельных технологических операций по техническому обслуживанию станционного оборудования ядра сети и сети доступа | 2 |
| --- | --- | --- |
| Трудовые действия | ТД_1. Выполнение профилактического осмотра абонентской и технической сигнализации |
|  | ТД_2. Выполнение проверки работоспособности оборудования коммутации каналов, абонентских линий, напряжения электропитания, электромеханических счетчиков, предохранителей |
|  | ТД_3. Выполнение профилактических проверок оборудования ядра сети и сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet-доступа и др.), работоспособности комплектов всех видов оборудования на полное соединение с абонентом |
|  | ТД_4. Устранение несложных механических повреждений инфраструктуры ядра сети и сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet-доступа и др.) |
|  | ТД_5. Выполнение ремонта в части восстановления кабельной продукции, соединителей, терминального оборудования пользователя, элементов кроссового оборудования, замены предохранителей и автоматов |
|  | ТД_6. Выполнение кроссировочных работ на станционном оборудовании ядра сети и сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet-доступа и др.) |
|  | ТД_7. Выполнение вязки и прокладки кабеля |
|  | ТД_8. Выполнение простых работ при монтаже станционного оборудования ядра сети и сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet-доступа и др.) |
|  | ТД_9. Документирование данных о выполненных работах и использованных материалах при техническом обслуживании станционного оборудования ядра сети и сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet-доступа и др.) |
| Требования к умениям | Использования технических средств при выполнении работ в соответствии с их назначением; ремонта соединителей, кабельной продукции, кроссового оборудования, проведения замены автоматов и предохранителей; снятия показаний счетчиков приборов температурно-влажностного режима, расхода тока; установки защитных устройств абонентских линий проведения несложной проверки и ремонта терминального оборудования пользователей и кроссового оборудования документирования результатов работы в письменной и электронной форме; извлечения необходимой информации из нормативных технических документов для проведения технического обслуживания и ремонта; составления отчетных документов на электронных носителях в текстовых редакторах и в информационных системах, в том числе и при дистанционной работе; применения безопасных методов и приемов работы |
| Требования к знаниям | Технических нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по техническому обслуживанию и ремонту станционного оборудования ядра сети и сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet-доступа и др.); основ электротехники и принципов аналоговой и цифровой передачи речи, принципов передачи данных назначения и правил пользования измерительными приборами; скелетных и монтажных схем терминального оборудования пользователей и коммутаторного оборудования; структуры и технологических схем оборудования ядра сети; структуры и технологических схем оборудования сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet-доступа и др.); основных понятий об обслуживаемом оборудовании, автоматической коммутации и системах передачи требований по охране труда, санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, требований по обеспечению пожарной безопасности |

Код и наименование обобщенной трудовой функции

07 Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту станционного оборудования ядра сети и сети доступа

Уровень квалификации

| Код ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, которые выполняют данную обобщенную трудовую функцию | уровень квалификации |
| --- | --- | --- |
| 7422-019 | Электромонтер станционного оборудования ядра сети и сети доступа (4–5 разряд) | 3 |

| Требования к образованию работника | 1) Профессионально-техническое образование по специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования связи»; 2) Профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих (служащих); 3) Повышение квалификации рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к стажу работы | – |
| Специальные условия допуска к работе | Наличие присвоения (подтверждения) группы электробезопасности (не ниже III группы) |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 07.01 | Выполнение работ по техническому обслуживанию станционного оборудования ядра сети и сети доступа | 3 |
| --- | --- | --- |
| Трудовые действия | ТД_1. Подготовка рабочего места до и после выполнения рабочего задания по техническому обслуживанию и ремонту станционного оборудования ядра сети и сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet-доступа и др.) |
|  | ТД_2. Выполнение профилактической проверки на оборудовании ядра сети и узлов различного назначения |
|  | ТД_3. Выполнение профилактической проверки на сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet-доступа и др.) |
|  | ТД_4. Выполнение технического обслуживания систем передачи |
|  | ТД_5. Выполнение технического обслуживание транспортной сети связи |
|  | ТД_6. Выполнение измерений электрических и оптических параметров линий сети доступа и транспортной сети |
|  | ТД_7. Выполнение проверки оборудования на соответствие техническим условиям, электрическим параметрам, регулировочным нормам |
|  | ТД_8. Определение участков и причин повреждения сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet-доступа и др.) |
|  | ТД_9. Устранение выявленных при профилактической проверке повреждений сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet-доступа и др.) |
|  | ТД_10. Устранение повреждений в силовых и осветительных электросетях инфраструктуры ядра сети |
|  | ТД_11. Выполнение текущего ремонта сетевого оборудования |
|  | ТД_12. Выполнение работ по текущему ремонту оборудования систем передачи, терминалов ONT, хDSL-модемов, Ethernet-терминалов |
|  | ТД_13. Выполнение монтажных работ на станционном оборудовании систем передачи |
|  | ТД_14. Документирование данных о выполненных работах и использованных материалах при техническом обслуживании и ремонте станционного оборудования и сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet-доступа и др.) |
| Требования к умениям | Использования технических средств при выполнении работ в соответствии с их назначением; составления данных для производства кроссировочных работ по задействованию новых и переключению действующих связей; подбора необходимых материалов и средств труда для проведения работ; определения причин повреждения линий на сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet-доступа и др.); выполнения кроссировочных работ; определения качества работы сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet-доступа и др.); составления отчетных документов на электронных носителях в текстовых редакторах и в информационных системах, в том числе и при дистанционной работе; извлечения необходимой информации из нормативных технических документов для проведения технического обслуживания и ремонта; применения безопасных методов и приемов работы |
| Требования к знаниям | Технических нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по техническому обслуживанию и ремонту станционного оборудования ядра сети и сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet-доступа и др.); основ электроники, радиотехники; электрических норм и параметров цепей абонентских и соединительных линий, каналов систем передачи; электрических, принципиальных монтажных схем обслуживаемого оборудования; устройства, назначения и принципов действия применяемых измерительных приборов; методов проверки и измерений оборудования ядра сети и сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet-доступа и др.); порядка учета заявлений и устранения повреждений в оборудовании ядра сети и сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet-доступа и др.); требований по охране труда, санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, требований по обеспечению пожарной безопасности |

Трудовая функция

| 07.02 | Выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию и ремонту станционного оборудования ядра сети и сети доступа | 3 |
| --- | --- | --- |
| Трудовые действия | ТД_1. Подготовка рабочего места до и после выполнения рабочего задания по техническому обслуживанию и ремонту станционного оборудования ядра сети и сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet-доступа и др.) |
|  | ТД_2. Проведение технического обслуживания оборудования VoIP-шлюзов |
|  | ТД_3. Выполнение комплекса работ по текущему ремонту оборудования систем передачи |
|  | ТД_4. Осуществление технического обслуживания оборудования станционного оборудования ядра сети и сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet-доступа и др.) |
|  | ТД_5. Выявление и устранение повреждений в оборудовании ядра сети и сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet-доступа и др.) |
|  | ТД_6. Выполнение технического обслуживания кроссовых соединений по обслуживанию абонентов хDSL, xPON, Ethernet-доступа и др. |
|  | ТД_7. Выполнение текущего ремонта всех видов оборудования, включая индивидуальное и промежуточное |
|  | ТД_8. Выполнение монтажных и кроссировочных работ в кроссах, оснащенных оборудованием различных модификаций |
|  | ТД_9. Выполнение монтажных работ всех видов оборудования |
|  | ТД_10. Документирование данных о выполненных работах и использованных материалах при техническом обслуживании и ремонте станционного оборудования ядра сети и сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet-доступа и др.) |
| Требования к умениям | Использования технических средств при выполнении работ в соответствии с их назначением; проведения измерения каналов; обслуживания станционного оборудования ядра сети и сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet-доступа и др.); регулирования настроек всех видов приборов и датчиков, маршрутизаторов в оборудовании; установки обходных линии при повреждениях многоканальных систем; выявления повреждений в коммутационном, приемно-передающем оборудовании ядра сети и сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet-доступа и др.); составления отчетных документов на электронных носителях в текстовых редакторах и в информационных системах, в том числе и при дистанционной работе; извлечения необходимой информации из нормативных технических документов для проведения технического обслуживания и ремонта; применения безопасных методов и приемов работы |
| Требования к знаниям | Технических нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по техническому обслуживанию и ремонту станционного оборудования ядра сети и сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet-доступа и др.); основ электроники, радиотехники; методов настройки и измерений коммутационного оборудования и систем передачи; электрических, принципиальных монтажных схем всех видов обслуживаемого оборудования; назначения и принципов действия контрольно-испытательной аппаратуры; основных электрических и оптических параметров кабелей связи принципов организации дистанционного электропитания и сигнализации; методов проверок и измерений оборудования и линий связи; требований по охране труда, санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, требований по обеспечению пожарной безопасности |

Код и наименование обобщенной трудовой функции

08 Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту сложного и особо сложного станционного оборудования ядра сети 
и сети доступа

Уровень квалификации

| Код ОКЗ | Наименование профессии рабочего, должности служащего, которые выполняют данную обобщенную трудовую функцию | уровень квалификации |
| --- | --- | --- |
| 7422-019 | Электромонтер станционного оборудования ядра сети и сети доступа (6–7 разряд) | 4 |

| Требования к образованию работника | 1) Среднее специальное образование по специальности «Техническая эксплуатация систем и сетей телекоммуникаций». 2) Профессионально-техническое образование по специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования связи». 3) Повышение квалификации рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к стажу работы | – |
| Специальные условия допуска к работе | Наличие присвоения (подтверждения) группы электробезопасности (не ниже III группы) |
| Другие характеристики | – |

Трудовая функция

| 08.01 | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту сложного станционного оборудования ядра сети и сети доступа | 4 |
| --- | --- | --- |
| Трудовые действия | ТД_1. Подготовка собственной работы и рабочего места до и после выполнения технического обслуживания и ремонта сложного станционного оборудования ядра сети и сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet-доступа и др.) |
|  | ТД_2. Выполнение технического обслуживания сети доступа на основе технологии xDSL, хPON, Ethernet-доступа и др. |
|  | ТД_3. Выполнение работ по текущему ремонту и приемке после ремонта сложных функциональных аппаратов и оборудования ядра сети и сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet-доступа и др.) |
|  | ТД_4. Выполнение работ по техническому обслуживанию токораспределительного оборудования, контрольно-испытательной и измерительной аппаратуры |
|  | ТД_5. Выполнение работ по техническому обслуживанию сетевого оборудования |
|  | ТД_6. Устранение повреждений во всех видах коммутационного оборудования, контрольно-испытательной и проверочной аппаратуре |
|  | ТД_7. Устранение сложных повреждений в активном и пассивном оборудовании |
|  | ТД_8. Консультирование абонентов по всем видам основных и дополнительных услуг электросвязи |
|  | ТД_9. Руководство работой электромонтеров станционного оборудования ядра сети и сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet-доступа и др.) более низкой квалификации |
|  | ТД_10. Документирование данных о повреждениях оборудования и результатах выполнения работ по их устранению в электронной или письменной форме |
| Требования к умениям | Использования технических средств при выполнении работ в соответствии с их назначением; измерения электрических и оптических параметров работы оборудования и линий передач на соответствие техническим условиям на всех видах обслуживаемого оборудования; устранения повреждений на сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet-доступа и др.); осуществления монтажных работ по схемам любой сложности в приборах и оборудовании; настройки токораспределительного оборудования, контрольно-испытательной и измерительной аппаратуры; составления отчетных документов на электронных носителях в текстовых редакторах и в информационных системах, в том числе и при дистанционной работе; извлечения необходимой информации из нормативных технических документов для проведения технического обслуживания и ремонта; применения безопасных методов и приемов работы |
| Требования к знаниям | Технических нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по техническому обслуживанию и ремонту станционного оборудования ядра сети и сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet-доступа и др.); основ электроники, радиотехники; методов настройки и измерений коммутационного оборудования и систем передачи; электрических и монтажных схем всех видов обслуживаемого оборудования, сигнализации, подключения комплексов управления к оборудованию ядра сети; технологий сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet-доступа и др.); правил технической эксплуатации электрооборудования и электроустановок; методик устранения сложных повреждений в обслуживаемом оборудовании; методов проверок и измерений оборудования и линий связи; требований по охране труда, санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, требований по обеспечению пожарной безопасности |

Трудовая функция

| 08.02 | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту особо сложного станционного оборудования ядра сети и сети доступа | 4 |
| --- | --- | --- |
| Трудовые действия | ТД_1. Подготовка собственной работы и рабочего места до и после выполнения технического обслуживания и ремонта особо сложного станционного оборудования |
|  | ТД_2. Выполнение работ по текущему ремонту особо сложного оборудования на основе технологии xDSL, xPON, Ethernet и др. |
|  | ТД_3. Выполнение работ по текущему ремонту и приемке после ремонта сложных функциональных аппаратов и установок ядра сети и сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet-доступа и др.) |
|  | ТД_4. Выполнение работ по текущему обслуживанию и наладке электронной аппаратуры и оборудования ядра сети и сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet-доступа и др.) |
|  | ТД_5. Выполнение работ по монтажу высокочастотного кабеля и волоконно-оптического кабеля на оборудовании (xDSL, xPON, Ethernet-доступа и др.) |
|  | ТД_6. Выполнение особо сложных монтажных работ при расширении и модернизации оборудования ядра сети и сети доступа (xDSL, xPON, Ethernet-доступа и др.) |
|  | ТД_7. Тестирование работоспособности электронных компонентов станционного оборудования с помощью контрольно-измерительных аппаратов и прикладного программного обеспечения |
|  | ТД_8. Руководство работой электромонтеров станционного оборудования ядра сети и сети доступа более низкой квалификации |
|  | ТД_9. Документирование данных о повреждениях оборудования и результатах выполнения работ по их устранению в электронной или письменной форме |
| Требования к умениям | Использования технических средств при выполнении работы в соответствии с их назначением; тестирования параметров работы электронных компонентов станционного оборудования с помощью контрольно-измерительных аппаратов и прикладного программного обеспечения; анализирования аварий и повреждений всех видов оборудования и цифровых систем передачи; измерения электрических и оптических параметров работы оборудования и линий передач на соответствие техническим условиям на всех видах обслуживаемого оборудования; составления электрических и технических паспортов станционного и сетевого оборудования и электропитающих установок; составления отчетных документов на электронных носителях в текстовых редакторах и в информационных системах, в том числе и при дистанционной работе; извлечения необходимой информации из нормативных технических документов для проведения технического обслуживания и ремонта; применения безопасных методов и приемов работы |
| Требования к знаниям | Технических нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по техническому обслуживанию и ремонту станционного оборудования ядра сети и сети доступа; основ микроэлектроники; устройства, схемы, принципа действия электронной аппаратуры и оборудования; методов настройки и измерений коммутационного оборудования и систем передачи; электрических и монтажных схем всех видов обслуживаемого оборудования, сигнализации, подключения комплексов управления к оборудованию ядра сети; принципов организации локального подключения к оборудованию ядра сети; правил технической эксплуатации электрооборудования и электроустановок; методик устранения сложных повреждений в обслуживаемом оборудовании; методов проверок и измерений оборудования и линий связи; требований по охране труда, санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, требований по обеспечению пожарной безопасности |

Дополнительные сведения

# Text boxes

2

3

4

2

3

2

3

4